# 建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称：玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站升压站项目

建设单位(盖章)：    玛曲县拜尔新能源有限公司

编制单位：北京华夏国润环保科技有限公司

编制日期：2017年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段做一个汉字)。

2．建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别—按国标填写。

4．总投资—指项目投资总额。

5．主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6．结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站升压站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 玛曲县拜尔新能源有限公司 |
| 法人代表 | 王军 | 联系人 | 周文宇 |
| 通讯地址 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇 |
| 联系电话 | 18980873919 | 传真 | / | 邮政编码 | 747300 |
| 建设地点 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇 |
| 立项审批部门 | 甘南藏族自治州 发展和改革委员会 | 批准 文号 | 州发改能源（2016）571号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 电力供应，D4420 |
| 占地面积（m2） | 2664 | 绿化面积（m2） | 622 |
| 总投资（万元） | 4000 | 其中：环保投 资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例(%) | 0.75 |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产日期 | 2017年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本工程主要包括：35/110kV升压站一座，主变采用1台容量为40 MVA的变压器，型式为：三相油浸式双绕组风冷升压变压器，来自装机容量40MWp电站的35kV集电电缆线路经升压后由1回110kV线路输送出。 |
| 废水（工业废水 、生活污水√）排水量及排放去向 玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站110kV升压站为无人值守变电站，日常巡视人员产生的少量生活污水由光伏发电项目管理区统一处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 110kV升压站运行会产生噪声、工频电场、工频磁场。 |

# 二、工程内容及规模

1、项目背景 我国是世界上太阳能资源丰富的国家之一，年均辐射总量在3300MJ/m2~10100MJ/m2之间。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000h。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高，属世界太阳能资源丰富地区之一。 根据我国《可再生能源中长期发展规划》，未来巧年可再生能源发展的目标为:到2020年可再生能源在能源结构中的比例争取达到15，太阳能发电装机1800MW。甘肃省的可再生能源中，水能资源的开发已经较高，除水电外，相对于其他能源，太阳能发电技术已日趋成熟，从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在甘肃省开发太阳能发电项目，将改变能源结构，有利于增加可再生能源的比例，没有任何污染，减轻环保压力。 太阳能光伏电站项目选择在甘南州玛曲县建设，在玛曲县并入电网，能有效利用当地丰富的太阳能资源和闲置土地资源，能够加快甘肃能源电力结构调整，并能够为玛曲县提供清洁电力，满足玛曲县的电力需求。项目总装机容量40MW，年平均上网发电量为6169.94万kW·h，平均上网等效满负荷小时数为1542h。玛曲光伏发电项目环境影响评价已经完成，现在需要做该项目升压站的辐射类环境影响评价。 2、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（国务院第253号）、《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目40MWp光伏发电项目升压站工程须编制环境影响报告表。建设单位于2017年3月25日正式委托北京华夏国润环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，环评单位立即组织人员赴现场进行实地踏勘，全面对本工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、存在的敏感因素以及本项目的工程内容，建设场地等进行了全面调查，并收集相关的资料，为项目施工和运营阶段的环境保护工作提供依据。 3、工程概况 3.1工程组成详见表1。 表1 本项目工程内容一览表 项目名称 玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站升压站项目 建设单位 玛曲县拜尔新能源有限公司 工程设计单位 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司天津分公司 电压等级 35/110kV 工程地理位置 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇 建设内容 规格及型号 备注 主体工程 主变压器 一期：1×40MVA（本项目） 二期：1×40MVA（拟建） 三相油浸式双绕组风冷升压变压器 户外布置 出线回路数 及电压等级 出线1回 110 kV 架空线路 单回 长度1.5km 集电回路数 及电压等级 集电4回 35 kV 开关柜设备 辅助工程 35 kV系统 35 kV负荷开关柜1台，低压配电变压器1台，低压配电柜3台， / 智能监控系统 1套 / 依托工程 生活废水 升压站巡查人员产生的生活废水 依托光伏站管理区 生活垃圾 升压站巡查人员产生的生活垃圾 环保工程 主变降噪 选用低噪主变压器 环评要求 事故油池 1座40m3 用于收集升压站事故时产生的废变压器油 4、工程建设方案 玛曲县40MW光伏电站40台35kV变压器分别以电缆出线，共4回进线引至升压站35kV母线，35kV母线为单母线不分段。经电站1台40MWA35/110kV主变压器升压后，由1回出线送至玛曲110kV变电站（玛曲县已建设有110kV变电站一座，该变电站目前仍有60MW计入容量，接入条件良好）。 5、项目选址占地及周边环境 本项目占地面积为5200m2，项目占地性质为牧草地。 本项目是玛曲40MW光伏电站的一部分，位于光伏电站的东北侧，光伏电站的环境影响评价已经完成，且该项目选址合理，故本项目不做此项评价。 变电站北侧为玛曲40MW光伏电站项目的管理区，西侧和南侧为光伏电厂区，东侧为草原距离最近居民住宅500m，具体现状见下图： 项目东侧厂界现状 项目西侧厂界现状 项目南侧厂界现状 项目北侧厂界现状 6、项目平面布置 变电站站区中心位置拟设置为主变压器1×40MVA；站区SVG成套设备拟设置在站区南侧；事故油池拟设置于主变压器东南侧；消防池拟设置于主变压器北侧；站区大门拟设置在项目北侧片东；站区内布置有1座独立避雷针及2个构架避雷针。项目平面布置图详见附图3。 7、主要技术经济指标 表2 主要技术建筑参数 序号 项 目 单位 本方案 数量 备 注 1 站区总用地面积 m2 5200 2 站区内建筑占用地面积 m2 522 建筑面积522m2 3 容积率 0.157 4 站内道路面积 m2 600 宽4m 5 站区绿化面积 m2 1000 6 绿化系数 % 19.2 7 站区围墙长度 m 210 进站道路长度 m 60 9 站区土方量 挖方 m3 5245 牧草地 填方 m3 3063 弃方2182 m3 8、给排水系统 （1）给水系统 站区供水由光伏电站管理区供应，升压站用水主要为日常巡查人员生活用水。 （2）排水系统 本项目属于玛曲县40MW光伏发电项目的一部分工程，升压站的日常巡查人员主要在原项目管理区工作，管理区的生活污水经处理站处理后接入市政管网；光伏电站项目已取得环评批复（详见附件）。 故本项目无单独生活废水排放，依托管理区统一处理，本项目对此不再做评价。 9、项目依托工程 （1）施工期 本项目为光伏电站的一部分，光伏电站目前处于施工期，施工场料场地位于升压站南侧，故本项目的施工料场地直接依托光伏电站施工料场地，本项目不另设。项目施工人员租用当地民房暂住，估本项目施工期不新增临时占地。 （2）营运期 本项目为光伏电站的一部分，光伏电站的环境影响评价已经结束，光伏电站包括光伏电站和升压站的管理区评价，该管理区统一配置升压站的工作人员，对升压站进行巡查，故本项目工作人员产生的生活废水直接依托管理区污水站统一处理，之后再接入市政管网；项目工作人员产生的生活垃圾依托管理区统一处置，故本项目不对营运期的生活废水和生活垃圾进行评价。 10、事故排油系统 本工程最终规模为1台40MVA主变压器。事故贮油池的容量根据有关规定按不少于单台油量的60%考虑。本期拟设一座容量为40m的事故贮油池。主变油坑采用DN200的镀锌钢管与事故排油检查井连接并排入贮油池；贮油池为油水分离式钢筋混凝土地下式方形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。 11、环保投资 本项目环保投资30万元，项总投资4000万元，环保投资占总投资的比例为0.75%，项目环保投资明细见下表： 表3 项目环保投资一览表 序号 项目 金额（万元） 备注 1 建设运营期雨水管网费用 2 2 建设事故油池费用 6 3 废旧电池回收费用 2 4 主变压器降低设备噪声 15 5 水土保持措施（植被恢复、绿化等）费用 5 合计 30

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站升压站项目为新建工程，建设用地及四周现状为牧草地，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 三、评价依据

3.1评价依据 1、相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日。 （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日。 （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修订。 （5）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日。 （6）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日。 （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日，2012年修订。 （8）《中华人民共和国电力法》，2015年版。 （9）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998年11月。 （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日。 （11）《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部，1999年3月18日颁布实施。 （12）《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令第239号。 （13）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》国家环保总局环发[2005]152号令。 （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 （15）《关于进一步加强输变电建设项目环保运营工作的通知》（环保部 环办[2012]131号） （16）《电磁辐射环境保护管理方法》（国家环保局第18号令） 2、相关标准 （1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。 （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （4）《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）。 3、相关技术规范、导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2011）。 （2）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009） （4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （5）《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2006）。 （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。 （7）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。 （8）《甘肃省辐射污染防治条例》（2015年1月1日施行）。 4、相关设计规程 《变电站布置设计技术规程》（DLT5056-2007）。 5、与项目有关文件 （1）环境影响评价委托书； （2）项目备案文件； （3）国网立项文件； （4）《玛曲县拜尔新能源有限公司玛曲县尼玛镇40兆瓦集中式光伏电站项目可行性研究报告》； （5）《国网甘肃省电力公司关于玛曲拜尔光伏发电接入系统二次设计评审意见》甘电司发展[2017]118号； （6）《玛曲县尼玛镇40MW光伏电站项目环境影响评价报告表》； （7）监测报告及监测资质（见附件）。 3.2、评价因子、评价等级、评价范围、评价重点 1、评价因子 本项目可能产生的环境影响如下： 施工期 •变电站施工噪声、扬尘、废水和固废对周围环境的影响； •变电站施工对生态环境的影响。 运行期 •变电站运行产生的工频电场、工频磁场对环境的影响； •变电站运行噪声、固废对周围环境的影响； •变电站运行对生态环境、水体的影响。 根据本工程情况，本次环评主要环境影响评价因子汇总见表3： 表4 主要环境影响评价因子汇总表 评价阶段 评价项目 现状评价因子 单位 预测评价因子 单位 施工期 声环境 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 运营期 电磁环境 工频电场 kV/m 工频电场 kV/m 工频磁场 μT 工频磁场 μT 声环境 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 2、评价等级 电磁环境 本项目为110kV户外变电站工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中电磁环境评价工作等级，本项目变电站电磁环境影响评价工作等级均为二级。 表5 输变电工程电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 交流 110kV 变电站 户外式 二级 （2）生态环境影响评价工作等级 本工程占地5200m2，本工程新建升压站不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区及风景名胜区等生态敏感区域，故确定本工程生态影响评价工作等级为三级。 （3）声环境影响评价工作等级 站址位于甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇，所在区域为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，故本项目按二级评价。 （4）地表水环境影响评价工作等级 本工程110kV变电站为输变电项目，工程包括消防水池，废水直接依托光伏电站管理区进行处理，不外排，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93的规定，本项目为低于三级地面水环境影响评价条件的项目。所以本环评对水环境进行简要分析。 3、评价范围 本项目环境影响评价范围见下表： 表6 评价范围一览表 评价内容 评价范围 变电站 电磁环境（110kV） 站界外30m 声环境 噪声评价范围为围墙外200m。 生态环境 站场围墙外500m内 4、评价重点 各要素评价等级在二级及以上时，作为评价重点，故本次评价重点为声环境和电磁环境。 3.4、评价方法 根据相应评价技术导则，确定各环境要素的评价方法如下： （1）电磁环境 参照《环境影响评价导则 输变电工程》（HJ24-2014），主要采取类比监测来预测项目运行后对电磁环境的影响。并根据规范和标准推荐的工频电场、工频磁场限值对变电站进行环境影响评价。 （2）声环境 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）的标准限值，采取模式计算法对变电站厂界噪声及周围环境噪声的影响进行评价。 （3）水环境 本工程变电站营运期废水排放量很小，根据变电站排放特征，进行简要分析。 （4）生态环境 根据变电站及线路所处区域简要分析对植被等的环境影响，以及在施工时应采取的措施。

# 四、建设项目所在地自然环境社会环境简况

4.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 工程区位于甘肃省南部的甘南州玛曲县县城西北侧。玛曲县隶属甘肃甘南藏族自治州，位于甘肃省甘南藏族自治州西南部，青藏高原东端，甘、青、川三省交界处，黄河第一弯曲部。地处东经100°45'45"~102°29'00"，北纬33°06'30"~34°30'15″之间，东北以西倾山为界与本州碌曲县接壤，东南与四川省阿坝藏族羌族自治州的若尔盖县、阿坝县为邻。 （2）地形地貌 昆仑山系之阿尼玛卿雪山(积石山)，从西向东横贯县境中部。西秦岭山系之西倾山从北向南绵延进入县境北部，形成了玛曲西北高，东南低，由西北向东南高度递减的地势。境内海拔在3500~3800米之间，峰巅磋峨起伏，重峦峭拔，沟壑纵横，河流湍急。东南为黄河二级阶地，地表平坦。 甘南州玛曲县尼玛镇40兆瓦集中式光伏电站场址位于玛曲县西北10km处。紧邻公路，交通便利。场址区地势开阔，地形平缓，海拔高程150m，自然坡度约为3%，起伏不大。地表为杂草，分布有低矮耐旱植物，滩上遍布大小冲沟，深度0.2m~1 m不等，宽度0.5m~1m之间。为较理想的光伏电站建站场址。 （3）气候气象 玛曲县属大陆性高寒湿润气候带，高寒多风雨(雪)，无四季之分，仅有冷、暖季之别。冷季漫长，暖季短暂，温度年差较小但日差较大，太阳辐射强烈。 年平均气温1.1℃ 极端最高气温23.6℃ 极端最低气温一29.6℃ 年主导风向NE 年平均风速2.5m/s 全年静风频率44% 年平均气压829hpa 年平均相对湿度59% 年平均降水量615.5mm 年平均蒸发量1482mm 年平均日照时数2583.9h 最大积雪厚度19cm 最大冻土深度120cm （4）水文 场区地下水属第四系松散岩类孔隙潜水，主要赋存于下部角砾层中，接受大气降水及侧向逸流的补给，向南东方向黄河排泄。勘察期间地下水位埋深6.50-7.00m，相应水位标高93.20-93.40m，地下水年变幅1.0-2.0m。据区域水文地质资料，角砾层渗透系数20-25m/d，粉质粘土层渗透系数0.05-0.2m/d，单井涌水量100-500m3/d。 玛曲县境内的主要河流为黄河和黑河(墨曲)。黄河从东、南、北三面环绕玛曲县，形成“九曲黄河”第一曲。黄河在玛曲县境内流程约433km，流域面积8850km2，河面最宽350m，最窄80rn。洪水期水深8m，平水期水深3.5m，枯水期水深1.5m。多年平均流量554m3/s，年径流量143.4×108m3。 黑河(墨曲)发源于红原与松潘两县交界崛山西麓的洞亚恰，由东南流向西北，经若尔盖县，于甘肃省玛曲县曲果果芒汇入黄河，河道长456km，流域面积7608km2。 项目距南侧的黑河约250m，黄河约10km。 （5）土壤植被 项目区土壤以高山草甸为主体，其成土母质以冲击母质、残积坡积母质为主。土壤剖面厚度20~50cm，通层含砾石，质地为砂壤。pH值6~7.5，有机质含量14.77%，全氮0.589~0.625%，全钾2.07%，速效氮38.59ppm，速效磷15.5ppm，速效钾214ppm。 玛曲县草场植被为川西藏东高原灌丛草甸。项目区内植物属亚高山草甸草场，其草场植被的种类组成丰富，饱和度每平方米40~50种，盖度一般为75~90%。植被中以中生禾、莎草为主，夹杂少量湿生、旱生植物。主要牧草有短根茎密生蒿草、苔草，疏丛、密丛禾草和杂草类。草层高度20~50cm。 （6）野生动植物资源 野生动物资源中属于国家保护的有马鹿、廖、雪豹、白唇鹿、棕熊、猪俐、水獭、天鹅、雪鸡、蓝马鸡和臧元羚等。野生植物资源中经经济价值较高的主要有烈性杜鹃、青海杜鹃、裂叶羌活、水母雪莲花、唐古特大黄、甘青鸟头、裸蕊鸟头、绿绒篙、多茶黄茵、多花黄茵、青海黄茵,块茎岩黄蔑、狼毒、异叶青兰、车前、甘松香、蒲公英、甘肃贝母、独一味等20余种。

4.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划及人口分布 玛曲县现辖尼玛、曼日玛、齐哈玛、采日玛、阿万仓、木西合、欧拉、欧拉秀玛1镇7乡，2个社区，36个行政村。玛曲县常住人口为5.52万人，比上年末增加0.03万人，人口自然增长率为11.24‰。 （2）经济概况 玛曲县地区生产总值115028万元，其中，第一产业实现增加值32973万元，第二产业实现增加值45118万元，第三产业实现增加值36937亿元。第一产业增加值占地区生产总值的比重为28.7%，对GDP的贡献率为35.5%，拉动GDP增长1.9个百分点；第二产业增加值比重为39.2%，对GDP的贡献率为8.1%，拉动GDP增长0.4个百分点；第三产业增加值比重为32.1%。对GDP的贡献率为56.4%，拉动GDP增长3.2个百分点。完成大口径财政收入19529万元，其中：税收收入完成10878万元，占完成大口径财政收入的55.7%。财政支出76271万元。 （3）畜牧业概况 玛曲县各类牲畜284759头(只)，其中，出栏各类牲畜295884头(只)，出栏率28.15%，商品出栏各类牲畜280089头(只)，商品率26.65%。 全年肉类总产量14527t，其中，牛肉产量11305t，羊肉产量3222万t。牛存栏511454头，羊存栏507213头。羊毛产量507.2t，牛奶产量34869t。 （4）教育、科学技术和卫生 玛曲县有普通中学两所，小学12所；普通中学专任教师180人，小学专任教师403人；普通中学在校学生1920人，其中女生969人；小学在校学生6399人，其中女生3086人；学龄儿童入学率达98.95% 。 玛曲县有专业技术人员940人，其中农业技术人员89人。 全县有医院、卫生院12所，床位196张，医疗机构卫生技术人员203人，其中执业(助理)医师77人，卫生防疫人员26人。5岁以下儿童死亡率24.7%婴儿死亡率23.7%，产妇住院分娩比例74.6%。

# 五、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 本项目拟建在甘肃省甘南州玛曲县县城西北侧。项目建设区域位于玛曲县城区，为说明项目区的环境空气质量现状，本次评价引用《玛曲县城集中供热二期工程环境影响评价报告书》中监测的数据。兰州交通大学环境工程测试中心于2015年10月20日一30日，对评价区的环境质量现状进行了监测。根据评价工作等级、区域主导风向及功能区划，并兼顾区内地理地貌特征、人群分布，布设6个环境空气质量现状监测点，各点的名称见下表。 表13 环境空气质量现状监测点 编号 监测点名称 监测因子 与本项目方位 与本项目距离 1# 玛曲县第二寄宿制藏族小学 SO2、NO2、TSP、PM10 SE 1.8km 2# 玛曲县多功能体育馆 SE 2.6km 3# 玛曲县人民医院 SE 1.2km 4# 玛曲县金矿家属院 NE 0.9km 5# 玛曲县公安局 SW 0.5km 6# 牧场 W 0.4km 由此得知，各污染物如下污染特征: ①SO2污染特征 各监测点位SO2浓度均未超标，小时平均浓度范围在0.005-0.027mg/m3之间。日均平均浓度范围在0.006-0.017mg/m3之间。 ②NO2污染特征 各监测点位NO2浓度均未超标，小时平均浓度范围在0.009-0.048mg/m3之间。日均平均浓度范围在0.013~0.027mg/m3之间。 ③TSP污染特征 各监测点位TSP日平均浓度范围为0.112~0.185mg/m3之间，均未超标。 ④PM10污染特征 各监测点位PM10日平均浓度范围为0.05~0.12mg/m3之间，均未超标。 综上，在监测期内，评价范围内环境空气SO2, NO2, TSP, PM10浓度均未超标， 环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012中二级标准。 2、水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 本项目拟建在甘肃省甘南州玛曲县县城西北侧，本项目水环境质量现状监测资料引用2014年《玛曲县城引水工程》对该项目区内的地表水体一黄河进行现状监测的数据，并对该监测数据进行分析评价。 从监测结果得出，除总氮不做评价外，仅化学需氧量略出现超标现象外，其余监测因子均低于《地表水环境质量标准》( GB3838-2002 )中II类标准值。经调查分析化学需氧量出现超标与评价区草场载蓄有关，加之监测期处于玛曲县的雨季，9月4-6日多以雨天为主，致使载蓄粪便降水流入黄河水域，从而造成化学需氧量出现微略超标。 （2）地下水环境质量现状 本项目区域水文地质简单，地下水主要补给为大气降水。项目区域存在地下水的地层主要为阶地第四系碎屑沉积物砂砾层。其底部存在少量孔隙水，但水量少，未形成地下潜流。项目区域地形坡陡沟深，在较短的水平距离内高差大，水很快泄流而不利于渗透，在浅部不存在基岩裂隙水，厂区无地下水涌出。 3、声环境现状和电磁环境现状 声环境和电磁环境（工频电场和工频磁场）委托河南科诚节能环保检测技术有限公司（资质认定，计量认证证书，证书编号2014161435U）进行监测，监测报告见附件。 （1）监测时间：2017年4月20日 （2）监测布点： (工频电场、工频磁场：厂界四周及敏感点，距地面1.5m； (环境噪声：厂界四周及敏感点昼间和夜间的1min等效连续A声级。 （3）监测结果 表7 变电站厂界工频电场强度、工频磁感应强度和噪声监测数据 测点 东侧 南侧 西侧 北侧 工频电场强度（V/m） （距围墙外5m） 0.435 0.322 0.399 0.339 工频磁感应强度（μT） （距围墙外5m） 0.0164 0.0159 0.0153 0.0162 噪声[dB(A)] （距围墙1m） 昼间 49.7 49.4 49.6 50.3 夜间 41.3 42.0 41.5 42.3 监测示意图及监测说明 图例 噪声 工频电磁场 表8 电站敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度和噪声监测数据 敏感目标 1F项目部 监测点位描述 1F项目部墙边1m处 监测日期 2017.04.20 监测气象条件 天气 晴 温度（℃） -3~9 湿度（%RH） 64 工频电场强度（V/m） 3.089 工频磁感应强度（μT） 0.0183 噪声[dB(A)] 昼间 50.1 夜间 42.6 监测 说明 所在行政区 玛曲县 方位距离 东侧约27m 房屋结构 1F平顶南北朝向 由上表监测结果可知，拟建升压站厂界昼间噪声为（49.4～50.3）dB(A)，夜间噪声为（41.3～42.3）dB(A)；敏感点昼间噪声为50.1dB(A)，夜间噪声为42.6dB(A)，分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 拟升压站厂界（距围墙外5m）距离地面1.5m处工频电场为（0.322～0.435）V/m，工频磁场为（0.0153～0.0164）μT；项目敏感点（1F项目部墙边1m处）距离地面1.5m处工频电场为3.089V/m，工频磁场为0.0183μT；均满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）相关标准要求——工频电场小于4kV/m；工频磁场小于100μT。 4、生态环境现状 项目区域内植被属亚高山草场，草场植被种类丰富。区内植被较好，除部分山颠为高山荒漠外，其他多为草本植物所覆盖，植被覆盖率为60 ~90%，以中生禾、莎为主，杂以少量湿中生、旱中生植物，主要牧草有短根茎密丛篙草、苔草、树丛、密丛禾草和杂草类。玛曲县土地利用划分为林地、草地、工矿交通用地、水域及未利用土地等5种类型，草原是该县面积最大的生物资源，全县现有草地948027.17万hm2，草地占全县土地面积的91.22%，其次为林地、水域及部分未利用土地，交通工矿用地较少。

5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查和收集的资料，本项目的主要环境保护目标为评价范围内的1F项目部的建筑，主要保护对象为工人。本项目环境保护目标详见表9； 表9 主要环境保护目标 敏感目标 方位 距离 敏感要素 保护要求 1F项目部 东侧 约27m 电磁环境 《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）：工频电场——4kV/m；工频磁场——100μT 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 厂区周边 项目周边500m内 生态环境 在严格控制项目生态环境影响的前提下，加强区域生态环境建设，促进区域生态环境的改善

# 六、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 电磁环境： 根据《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）：4.1 公众曝露控制限值如下： 表10 电磁场环境限值 频率范围f 电场强度E（V/m） 磁感应强度B（μT） 0.005kHz~1.2kHz 200/f 5/f 注：输变电频率为50Hz。 电场强度：4kV/m；磁感应强度：100μT。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 噪声： 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 电磁环境： 根据《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）： 电场强度：4kV/m；磁感应强度：100μT。 污水排放： 变电站运行期生活污水由光伏电站管理区统一处理，最终接入市政管网，在此不做评价。 |
| 总 量 控 制 指标 标 | 无 |

# 七、建设项目工程分析

7.1、工艺流程简述（图示）： 本工程为升压站项目，即将光伏电站产生的低压电流，经本项目提高电压等级，再进行输送下一级或同级变电站。本项目的工艺流程见下图所示。由下图可见本项目建设在施工期、运行期的环境影响因素各有特点。 图1 升压站工艺流程及主要产污环节示意图 7.2、污染因子分析 7.2.1施工期 （1）生态环境及土地占用 施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要是变电站的永久占地及施工期的临时占地。工程占地改变了场地上原有土地的性质（牧草地），变为永久性工业用地。经估算，本工程永久占地面积为5200m2。工程临时占地包括在本工程及光伏电站施工营地和料场地之内。 本工程变电站的施工工期约为2~4个月，其中土建施工阶段约为2个月，设备安装阶段约为2个月。为减少对生态的破坏，工程在规划选线过程中尽量减少牧草地的占用；尽量避开陡坡和不良地质段。施工时需制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。合理组织、尽量少占用临时施工用地；施工结束后应及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复地表植被等，尽量保持生态原貌。 （2）噪声 变电站项目土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备，如灌桩机、挖、推土机、电锯、电刨等，其噪声级不大于100dB（A）。具体噪声值见下表。 表17 主要施工机械噪声水平 设备名称 距设备距离（m） 噪声源（dB（A）） 灌桩机 5~7 91 推土机 1~2 91 挖土机 1~2 91 电锯电刨 1 9 运输车辆（流动） 1 ＜88 （3）废水 施工期废水污染源主要为生产废水和生活污水。生产废水来自搅拌机等施工机械的清洗，主要污染物为悬浮物；生活污水主要为施工人员洗涤废水和粪便污水等，主要污染物为COD、SS等，根据同类项目情况，施工人数约10～20人/班，用水量按100L/人·d计，污水量按用水量的80%计算，则施工期生活污水量小于2m3/d。 （4）废气 本工程不设置弃土场、弃渣场，挖方及时清运用于道路铺设等。 大气污染物主要为施工扬尘，其次是施工车辆、动力机械燃油时排放的少量SO2、NO2、CO、烃类等污染物。 扬尘主要来源有：土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。 （5）固体废弃物 本项目用地由玛曲县规划局批准的合理规划用地进行建设。项目站址基础挖方总量约5245m3，填方总量3063m3，产生弃方2182m3，弃方及时清运，用于道路铺设等，本工程不设弃渣场。 固体废弃物主要为工程弃方和施工人员产生的生活垃圾，施工人数按20人计，生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，则施工期内每天产生生活垃圾约10kg/d。 7.2.2运行期 ⑴ 变电站 ①电磁环境 110kV变电站内的主变压器、配电装置和输电线在运行期间会产生一定强度的工频电场、工频磁场。污染方式主要体现在对变电站周围的电磁环境产生影响。 ②噪声 110kV变电站运行，主变压器会产生噪声，对声环境有一定影响。本工程采用低噪声变压器，110kV主变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳1.0m处的噪声级不得大于70dB(A)。 ③排油系统 升压站运营期正常情况下，变压器无漏油及污水产生，当机组检修或发生事故时将产生渗漏油及事故油。变压器贮油坑内的渗漏油及事故油，直接送至事故油池，容量为40m3，经收集后委托有资质的单位回收处理，不外排，不污染周围环境。 ④生活污水 110kV升压站为无人值守变电站，日常巡视人员每年会产生少量的生活污水，站区产生的生活污水依托光伏电站管理区统一处理，在此不做分析； 升压站站区内由雨水管网排入站区周围天然排水系统。 ⑤固体废弃物 本次环评的变电站内的蓄电池作为应急备用电源使用，只有在事故时才会使用备用电池，蓄电池的使用频率较低，一般不进行更换。当蓄电池需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由建设单位协调原厂家回收或联系有资质的蓄电池回收处理机构回收。所有蓄电池回收均需做好回收记录。 变电站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾依托光伏站管理区统一处理，在此不做分析。

# 八、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生产废水 | 少量 | 沉淀、回用 |
|  |  | 生活污水 | 2m3/d | 排入当地租户生活污水管网 |
|  | 日常巡视人员 | 生活污水 | 少量 | 由光伏电站管理区统一处理 |
| 电磁 环境 | 110kV升压站 | 工频电场 工频磁场 | 工频电场：≤4kV/m 工频磁场：≤100μmT | 工频电场：≤4kV/m 工频磁场：≤100μT |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 少量 | 及时清理和清运 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 少量 | 环卫部门清运 |
|  |  | 废旧蓄电池 | 少量 | 作为应急备用电源的蓄电池在更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由建设单位协调原厂家回收或联系有资质的蓄电池回收处理机构回收。所有蓄电池回收均需做好回收记录。 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | ＜100dB(A) | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） |
|  | 营运期（主变压器） | 噪声 | 距离主变1m处噪声不高于70dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 其 它 | 事故状况下和平时检修时可能产生的主变油污，收集至事故油池，委托有资质单位回收。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 变电站施工时，需要进行地表土开挖等作业，会破坏少量植被、绿化等。 本工程施工临时占地依托光伏站管理区施工场地，光伏站与本项目同时施工，光伏站施工结束后，施工场地由光伏站项目人员统一恢复，本项目不作此评价。 |

# 九、环境影响分析

本项目施工期对环境影响时间短，影响效果较小，升压站施工期的污染因子主要为噪声、扬尘、废水、固废及生态。 9.1、施工期环境影响简要分析： 9.1.1噪声影响分析 （1）施工噪声源 本工程的施工工期约为2~4个月，其中土建施工阶段约为2个月，设备安装阶段约为1个月。 ①施工期主要声源 施工时场地平坦，且机械设备大多露天作业，声传播条件很好。升压站施工期机械运行将产生噪声，其中主要施工机械噪声水平如表7-1所示。 ②施工噪声预测计算模式 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》，对于点声源，施工噪声预测计算公式如下： 式中： L1——为距施工设备r1（m）处的噪声级，dB； L2——为与声源相距r2（m）处的施工噪声级，dB。 对于线声源，施工噪声预测计算公式如下： 式中： L1——为距施工设备r1（m）处的噪声级，dB； L2——为与声源相距r2（m）处的施工噪声级，dB。 ③施工噪声预测计算结果与分析 根据施工使用情况，利用表7-1中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数，根据②中的施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源不同距离出的施工噪声水平预测结果如下表所列。 表18 距声源不同距离施工噪声水平 （单位：dB（A）声源位于室外，预测点位于室外） 施工阶段 施工机械 10m 20 m 30m 40m 50m 80m 100m 150m 200m 打桩 灌桩机 85 79 75 72 70 66 64 60 57 土石方 挖、推土机 8 75 71 68 66 62 60 57 3 由上表可知，在使用灌桩机、挖（推）土机、电锯电刨时，白天分别在距离声源50m、35m、30m时满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）——昼间70dB（A），夜间不施工。 升压站为主变户外变，站址长约80m，宽约65m，站址周围100米范围内仅有1个敏感点——1F项目部，无学校、居民等敏感点。施工时施工场地位于站区南侧100米，同时必要时设置围挡阻隔噪声，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 工程开工前需向当地环保局申报登记。需要连续作业的，需征得当地环保部门的同意。 （2）拟采取的环保措施 ●施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 ●施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求需在夜间施工，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近敏感点。 综上所述，本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 9.1.2废气影响分析 （1）施工废气来源 大气污染物主要为施工扬尘，其次是施工车辆、动力机械燃油时排放的少量SO2、NO2、CO、烃类等污染物。 扬尘主要来源有：土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。 在本工程施工过程中，由于土地裸露会产生局部、少量的二次扬尘，可能对周围局部地区的环境产生暂时影响。工程采用围挡施工，可极大程度减少扬尘对周围环境的影响，待工程结束后即可恢复。 本项目施工时间短，开挖面为站址，因此，受本工程施工扬尘影响的区域较小、影响的时间有限，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 （2）拟采取的环保措施 ●施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ●车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ●加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ●进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 ●施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ●施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化，减少裸露地面面积。 9.1.3废水影响分析 （1）废水来源 本工程的施工废水主要包括机械设备的冲洗废水，水质含有石油类污染物和大量悬浮物，施工期间设置废水沉淀池，经沉淀后的清水可重复循环使用。另外，则是施工人员的生活污水。由于施工人员租用当地居民住宅暂住，故产生的生活污水经当地居民的生活污水管网排放，不乱排。 （2）拟采取的环保措施 ●将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉淀处理回用。 ●施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 9.1.4固体废弃物影响分析 （1）施工固废来源 施工期固体废弃物主要为产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。本项目产生弃土及时清运，用于道路铺设等。 （2）拟采取的环保措施及效果分析 施工场地应及时进行清理，固体废物及时清运。建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，生活垃圾由环卫部门清运。 9.1.5生态环境 ①土地利用 本工程对土地的占用主要是升压站的永久占地及施工期的临时占地。工程占地改变了场地上原有土地的性质，变为永久性工业用地。经估算，本工程永久占地面积为5200m2。本项目施工期的临时占地依托光伏站管理区施工料场地，则在本工程对施工期临时占地不单独作分析。 ②土石方平衡 经土石方平衡分析，本工程站址部分的挖方主要来于升压站基础开挖，挖方总量约5245m3，填方总量3063m3，则产生弃方2182m3，弃方及时清运，用于道路铺设等。 ③水土保持 本工程站址建设地点均较为平坦，不属于水土流失重点防护区域，因此，工程施工对水土流失的影响很小。在施工时，应注意避开雨季施工，减少对生态的破坏及水土流失，本工程从水土保持上来说是可行的。 ④对植被的影响 本工程站址为牧草地，项目施工期主要对项目区域的草皮有影响。 综上，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制，本项目施工期对当地环境质量影响较小。

9.2、运行期环境影响分析： 9.2.1变电站运行期噪声环境影响分析 一、110kV变电站 ⑴ 现状监测 声环境委托河南科诚节能环保检测技术有限公司（资质认定，计量认证证书，证书编号2014161435U）进行监测，监测结果显示：拟建升压站厂界昼间噪声为（49.4～50.3）dB(A)，夜间噪声为（41.3～42.3）dB(A)；敏感点昼间噪声为50.1dB(A)，夜间噪声为42.6dB(A)，分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 ⑵ 理论预测 ①变电站声源分析 变电站运行噪声源主要来自于主变压器等声源设备。本工程采用低噪声变压器，110kV变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳1.0m处的等效A声级不大于70dB(A)，变电站的设备噪声源见下表。 表19 变电站的设备噪声源 设备名称 噪声源，dB（A） 110kV变电站的主变压器（离主变1.0m处） 70 变压器的噪声特征频谱采用已有的类比测试数据，如下表，变压器的噪声特征以低、中频为主。 表20 变压器声源倍频程声压级类比数据 单位：dB（A） A声级 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kH 70 50.4 63.3 64.5 67.9 61.7 45. 57.6 38.0 ②计算预测模式 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》： “8.4 典型建设项目噪声影响预测”中“8.4.1 工业噪声预测”中的方法进行。该声源属于室外声源，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立了噪声预测的坐标系，确定主要声源坐标。计算工程建成后的厂界环境噪声排放值和声环境质量预测值。 升压站运行噪声预测计算模式： 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），变电站噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 上式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB。 点声源的几何发散衰减的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 对某一受声点受多个声源影响时，有： 上式中：LP——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。 根据升压站平面布置，110kV升压站主变户外布置，一年四季持续运行。本工程主要声源见下表。 表21 本工程主要声源汇总表 工程名称 设备名称 至各侧围墙距离及相应的降噪设备 备注 110kV升压站 主变压器 至东侧围墙约56.4m，围墙隔声3dB（A）； 至西侧围墙约13.5m，围墙隔声3dB（A）； 至北侧围墙约25.2m，围墙隔声3dB（A）； 至南侧围墙约16.7m，主控楼可阻隔约10dB（A），围墙隔声3dB（A）。 ③变电站厂界环境噪声排放值计算 根据变电站电气总平面布置图，结合上述预测计算模型及计算参数，预测本期及远期规模投运后厂界外1m处声级水平，结果见下表。 表22 玛曲县40兆瓦光伏电站升压站投运后噪声预测结果 单位：Leq dB(A) 测点 序号 预测点 位置 本期工程排放 预测值（1#主变） 是否达标 《 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 1 110kV升压站东侧围墙外1m 27.0 达标 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 2 110kV升压站南侧围墙外1m 27.5 达标 3 110kV升压站西侧围墙外1m 39.4 达标 4 110kV升压站北侧围墙外1m 35.0 达标 注：本项目主变24小时稳定运行，因此，昼夜厂界噪声贡献值相同。 由上表可知，本工程主变投运后，四周厂界噪声贡献值的预测值为（27.0～39.4）dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：即昼间60dB(A)，夜间55dB(A)。 ④本项目对周围敏感点声环境的影响 110kV升压站主变投运后，对保护目标的影响预测见下表： 表23 升压站主变运行后噪声预测结果（单位dB(A)） 预测敏感点名称 时段 项目噪声贡献值 环境 本底值 噪声预测值 标准 是否符合标准 1F项目部 昼间 30.4 50.1 50.15 60 符合 夜间 42.6 42.85 50 符合 注：本项目主变24小时稳定运行，因此，昼夜厂界噪声贡献值相同。 由上表可知，本项目主变投运后，敏感点——站址北侧的1F项目部的预测值昼间为50.15dB(A)，夜间为42.85dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求：昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)。 9.2.2本项目运行期电磁环境影响分析（类比监测） A、类比监测对象的选择 变电站电磁环境预测采用类比法开展，为预测110kV升压站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围的环境影响，选取类型和电压等级相同、建设规模和主变容量类似的变电站进行类比，本次选择110kV石楠变电站作为类比监测对象。与本期变电站类比情况见下表： 表24 变电站类比情况一览表 变电站名称 变电站 类型 主变容量 110kV配电装置 建设地点 110kV石楠变电站 主变户外布置 1×63MVA 户外 中牟县 光伏电站110kV升压站 主变户外布置 1×40MVA 户外 玛曲县 工频电场与变电站的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同。工频磁场与变电站的主变容量成正比，主变容量大导致运行电流大，其产生的工频磁场也较大。 本项目110kV升压站主变容量（1×40MVA）小于类比监测的110kV石楠变电站主变容量（1×63MVA），110kV配电装置均为户外布置，因此本项目110kV变电站建成后理论上对周围环境的工频电场、工频磁场贡献值应小于或相当于110kV石楠变电站，因此，选取110kV石楠变电站作为本项目类比变电站是符合保守评价的原则的。 B、类比监测结果 110kV石楠变电站位于郑州市工人路与淮河路交叉口，变电站有1×63MVA主变，主变户外布置。监测数据引用河南省计量科学研究院对于《郑州中牟110kV石楠输变电工程验收监测》（兼容字20141207-H082）的监测报告，变电站周围环境及监测点位见图2。 监测时间及天气状况见下表： 表25 监测时气象条件一览表 监测时间 天气情况 温度（℃） 湿度（%RH） 2014年12月11日 晴 （-2~6） 44% （2）监测仪器： 工频电磁测量仪（NBM-550/EHP-50D） （3）监测内容： 1）变电站厂界监测 对变电站四周围墙外5m处距地1.5m处高度的工频电场、工频磁场进行监测。 2）变电站断面监测 变电站工频电场、工频磁场以四周监测北侧为起点，沿垂直围墙方向进行，监测点距5m，测至围墙外50m为止。 （4）监测单位：河南省计量科学研究院监测报告 （5）监测结果见下表。 表26 厂界离地1.5m处工频电场、磁场监测结果 测点 北侧 西侧 东侧 南侧 工频电场强度（V/m） 114.1 155.1 2.632 3.362 工频磁感应强度（μT） 0.0677 0.0697 0.0237 0.0130 表27 变电站断面工频电场、磁场监测结果 测点 序号 测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT） 1 北侧围墙外5m 114.1 0.0677 2 北侧围墙外10m 68.49 0.0625 3 北侧围墙外15m 22.01 0.0512 4 北侧围墙外20m 19.68 0.0505 5 北侧围墙外25m 13.85 0.0398 6 北侧围墙外30m 9.621 0.0305 7 北侧围墙外35m 7.869 0.0293 8 北侧围墙外40m 4.680 0.0281 9 北侧围墙外45m 4.318 0.0262 10 北侧围墙外50m 3.961 0.0182 标准限值 4kV/m 0.1mT 监测结果表明，110kV石楠变电站厂界四周工频电场为2.632V/m~155.1V/m，工频磁场为0.0130μT ~0.0677μT，分别符合《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中工频电场4kV/m和工频磁场0.1mT的推荐限值要求。 图2 110kV石楠变电站监测点位示意图 图3-1 110kV石楠变电站现场监测照片 图3-2 110kV石楠变电站现场监测照片 通过对已运行的110kV石楠变电站的类比监测结果，可以预测本项目110kV升压站运行后，产生的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度小于0.1mT的评价标准限值。 通过现状评价、类比评价，本项目110kV升压站周围的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）：电场强度 4kV/m；磁感应强度 100μT。 9.2.3生态环境影响 本次工程周围没有需要保护的自然生态，工程施工时临时占地应及时进行恢复，以减少对周围生态环境的影响。 9.2.4水环境影响分析 升压站无人值班，仅安排日常巡视人员，会产生的少量生活污水，依托光伏电站管理区统一处理。本项目为光伏电站的一部分，升压站与光伏管理区同时建设，升压站营运期的工作人员均由管理区统一指派，故本项目工作人员的生活废水依托光伏站管理区可行。 升压站站区内有雨水管道，直接接入厂区外天然排水系统。 9.2.5固废影响分析 ①本次环评的变电站内的蓄电池作为应急备用电源使用，只有在事故时才会使用备用电池，蓄电池的使用频率较低，一般不进行更换。当蓄电池需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由建设单位协调原厂家回收或联系有资质的蓄电池回收处理机构回收。所有蓄电池回收均需做好回收记录。 ②站区日常巡视人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清运。 9.2.6环境风险分析 升压站运营期正常情况下，变压器无漏油及污水产生，当机组检修或发生事故时将产生渗漏油及事故油。变压器贮油坑内的渗漏油及事故油，直接送至事故油池，根据类比同类报告，及本项目规模，本项目事故油池设计容量为40m3，可以满足发生事故时渗漏油及事故油的处理量；渗漏油及事故油经收集后委托有资质的单位回收处理，不外排，不污染周围环境。

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 施工时，尽可能缩短土堆放的时间，遇干旱大风天气要经常洒水、不要将土堆在道路上，以免车辆通过带起扬尘，造成更大范围污染 | 不会造成大范围污染 |
|  | 营运期 | / | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 生产废水 | 沉淀、回用 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 排入管网 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 依托光伏站管理区统一处理 | / |
| 电磁环境 | 110kV升压站 | 工频电场 工频磁场 | 采用距离防护，接地装置等； | 工频电场：≤4kV/m 工频磁场：≤100μT |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 生活垃圾 | 分类堆放，由环卫部门统一清运 | 对环境无影响 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 依托光伏站管理区统一处理 | 对环境无影响 |
|  |  | 废旧蓄电池 | 作为应急备用电源的蓄电池在更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由建设单位协调原厂家回收或联系有资质的蓄电池回收处理机构回收。所有蓄电池回收均需做好回收记录。 | 对环境无影响 |
| 噪 声 | 施工期：为减轻施工噪声影响，建议施工时建设单位应精心安排工程进度，高强度噪声的设备尽量错开使用时间，并严格按施工管理要求不安排夜间施工，减少施工噪声可能产生的不利影响。 营运期：变电站运营期的噪声主要来自主变压器（包括风机噪声和电磁噪声）。主变1m处的噪声值约为63dB（A）。 |
| 其 它 | 设置事故油池40m3，事故状况下和平时检修时可能产生的主变油污，经事故油池收集，委托有资质的单位回收。 |
| 生态保护措施及预期效果 工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后厂界周围的植被能够很快按土地用途恢复，减少对周围植被的影响。 本工程新建的变电站占用牧草地。施工完成后尽快恢复原有草皮，减少对生态环境的影响。 |

“三同时”验收内容

根据本项目建设的情况，项目的主要环保设施包防噪处理及电磁辐射保护等，其“三同时”验收一览表，见下表。

表28  主要“三同时”验收项目一览表

| 序号 | 验收对象 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关批复文件 | 项目相关批复文件（包括环评批复等）是否齐备，项目是否具备开工条件。 | 项目是否取得环评批复、用地批复。 |
| 2 | 与规划的相符性 | 是否按照规定办理了相关的手续；是否符合国家相关产业政策；与环评相比，是否增加了工程在保护区内的建设规模和扰动范围。 | 符合国家相关产业政策，并按照规定办理了相关手续，如通过法律允许的敏感区域，是否按照规定办理了相关的手续。 |
| 3 | 各类环境保护设施是否按照报告表要求落实 | 工程设计及本环评中提出的设计、施工及运行阶段的电磁环境、水环境、声环境保护措施落实情况，实施效果。 | 投运后厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求；变电站厂界外评价范围内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准； |
| 4 | 环境保护设施运行情况 | 环境保护设施安装质量是否符合国家及有关部门规定，包括电磁环境保护设施、生活污水处理设施、声环境保护设施。 | 变电站投运后厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求；厂界外敏感点是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。本工程中输电线路沿线是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应声功能标准。 |
| 5 | 敏感目标调查 | 变电站周围靠近变电站的居民居住区分布；对比环评报告说明敏感目标的变化情况以及工程是否存在变更。 | 对照本报告，敏感目标的位置是否发生变化。 |
| 6 | 污染物排放 | 工频电场、工频磁场和噪声是否满足评价标准要求。 | 环境敏感点处工频电场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的公众曝露控制限值；工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中0.1mT的公众曝露控制限值，变电站厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求；厂界外敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 |
| 7 | 生态保护措施 | 是否落实施工期的表土防护，植被恢复、多余土方的处置等保护措施。塔基是否有弃土，水土保持措施是否落实。 | 场地平整、基础开挖、回填、材料堆放、平整道路。 按照要求设置牵张场；施工通道、机械布置区等四周采用硬围栏封闭，区域之间用三角旗隔开；合理规划、设计施工便道及场地，要求各种机械和车辆固定行车路线，施工便道采用彩条布围挡，严格控制施工区域，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受损坏。 |
| 8 | 环境监测 | 是否按照环评报告中的监测计划。竣工验收时是否对所有的影响因子，如工频电场、工频磁场及噪声进行监测，对超标现象是否采取了相应的措施。 | 环境敏感点处工频电场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的公众曝露控制限值；工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中0.1mT的公众曝露控制限值。变电站厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求；厂界外敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 |
| 9 | 存在的问题及其改进措施与环境管理建议 | 通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。 | —— |

10.1 环境监测

为更好的开展输变电工程的环境保护工作，进行有效的环境监督、管理，为工程的环境管理提供依据，建设单位制订了具体的环境保护竣工验收监测计划,见下表。

表29  常规监测方案

| 阶段 | 监测项目 | 次数 |
| --- | --- | --- |
| 竣工验收阶段 | 工频电场强度、磁感应强度、噪声 | 1次 |

10.2 环境管理

（1）施工期

施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。建设单位需安排一名兼职人员具体负责落实工程环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

建设单位在项目开工建设前应当对工程最终设计方案与环评方案进行梳理对比，构成重大变动的应当对变动内容进行环境影响评价并重新报批，一般变动只需备案。

施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受环境保护管理部门对环保工作的监督和管理。

监理单位在施工期间应协助当地环境保护管理部门加强对施工单位环境保护对策措施落实的监督和管理。

（2）运行期

工程运行管理部门应配备专职或兼职人员1~2人，具体负责和落实工程运行期的环境保护管理工作，其主要职责包括：

1、贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级环保行政主管部门的要求。

2、落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度。

3、落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理。

4、监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题。

5、定期向环境保护主管部门汇报。

6、开展建设项目竣工环境保护验收。

# 十一、结论与建议

11.1、结论： 11.1.1建设必要性 为有效利用当地丰富的太阳能资源和闲置土地资源，能够加快甘肃能源电力结构调整，并能够为玛曲县提供清洁电力，满足玛曲县的电力需求，玛曲光伏电站升压站的建设是必要的。 11.1.2建设项目概况 表30 建设项目概况一览表 序号 工程名称 工程内容 规模 1 玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站升压站项目 110kV升压站1座，主变户外布置 1×40MVA 11.1.3产业政策符合性 本建设项目建设性质符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）第一类：鼓励类“四、电力 10. 电网改造及建设”，符合国家产业政策。 11.1.4项目选址合理性 本项目是玛曲40MW光伏电站的一部分，位于光伏电站的东北侧，光伏电站的环境影响评价已经完成，且该项目选址合理，故本项目不做此项评价。 11.1.5环境质量现状： ●工频电场和工频磁场：拟建项目四周距离地面1.5m处工频电场为（0.322～0.435）V/m，工频磁场为（0.0153～0.0164）μT；项目敏感点（1F项目部墙边1m处）距离地面1.5m处工频电场为3.089V/m，工频磁场为0.0183μT；均满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）相关标准要求——工频电场小于4kV/m；工频磁场小于100μT。 ●噪声：拟建项目四周昼间噪声为（49.4～50.3）dB(A)，夜间噪声为（41.3～42.3）dB(A)；均满足《声环境噪声质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；站址处敏感点（1F项目部）噪声为50.1dB(A)，夜间噪声为42.6dB(A)，满足《声环境噪声质量标准》（GB3096-2008）中2标准限值。 11.1.6项目营运期影响分析 ①噪声：选用了低噪声主变，每台主变lm处的噪声值不大于63dB(A)；主变户外布置，通过距离衰减、墙体隔声及绿化等，确保变电站的四周厂界噪声稳定达标。规划敏感点亦能达标。 ②电磁环境：主变及电气设备合理布局，保证了导体和电气设备安全距离，设置防雷了接地保护装置，从而降低了静电感应的影响。 ③水环境：工作人员产生的少量生活污水，依托光伏电站管理区统一处理。 ④固废：变电站工作人员产生的少量生活垃圾定期清理，不外排。作为应急备用电源的蓄电池在更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由建设单位协调原厂家回收或联系有资质的蓄电池回收处理机构回收。所有蓄电池回收均需做好回收记录。 ⑤生态环境：工程施工时，需要进行开挖等工作，会破坏少量植被，施工结束后，必须将植被恢复，对周围生态环境影响较小。 ⑥事故风险：变电站运营期正常情况下，变压器无漏油及污水产生，当机组检修或发生事故时将产生渗漏油及事故油。变压器贮油坑内的渗漏油及事故油，直接送至事故油池，容量为40m3，经收集后委托有资质的单位回收处理，不外排，不污染周围环境。 综上所述，本项目的建设符合环境保护要求，在落实上述环保措施后，污染物达标排放，从环境保护角度看是可行的。 11.2、建议及要求： ⑴严格落实本工程的工频电场、工频磁场、噪声污染防治等环保措施，避免污染环境。 ⑵工程建成后及时向环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 国网立项文件 附件3 选址意见书 附件4 线路路径批复 附件5 监测报告及监测资质 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边现状概况示意图（含监测点位） 附图3 110kV升压站总平面布局图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 8.公众参与专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：北京华夏国润环保科技有限公司                                   填表人（签字）：                          项目审批部门经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 玛曲县尼玛镇40兆瓦集中式光伏电站升压站项目 | 建设地点 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇大水路1号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 本项目建设35/110kV升压站一座，主变采用1台容量为40 MVA的变压器，型式为：三相油浸式双绕组风冷升压变压器，来自装机容量40MWp电站的35kV集电电缆线路经升压后由1回110kV线路输送出。 | 建设性质 | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 电力供应，D4420 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 (编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 30 | 所占比例 | 0.75% |
|  | 立项部门 | 甘南藏族自治州发展和改革委员会 | 批准文号 | 州发展能源（2016）571号 | 立项时间 | 2016-6-6 |
|  | 报告书审批部门 | 甘南藏族自治州环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 玛曲县拜尔新能源有限公司 | 联系电话 | 18980873919 | 评价单位 | 单位名称 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 联系电话 | 010-51607502 |
|  | 通讯地址 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇大水路1号 | 邮政编码 | 364000 |  | 通讯地址 | 北京市海淀区阜成路58号6层603室 | 邮政编码 | 100142 |
|  | 法人代表 | 王军 | 联系人 | 周文宇 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1064号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水：II类 地下水： 环境噪声：2类 厂界噪声：2类 海水： 土壤： 污水： |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 量核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) | 核定排 放总量 (10) | “以新带老” 削减量 (11) | 区域平衡替代本工程削减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增减量 (15) |
|  | 废水 | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  | 氨氮* |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 110kV主变噪声 |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 工频电场 |  |  |  |  | ≤4kV/m | 4kV/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 工频磁场 |  |  |  |  | ≤0.1mT | 0.1mT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；噪声——dB(A)。

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或财务保护措施的总类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地（hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地 拆迁人口 | 环境影响迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程治理（Km2） | 生物治理（Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |
|  | 噪声治理 | 工程避让（万元） | 隔声屏障（万元） | 隔声窗（万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其它（万元） |  |  |  |  |  |

# Text boxes

N

图例

工频电磁场

噪声

无线电干扰

图1  变电站监测点位示意图

拟建升压站

土地占用、植被破坏、扬尘、施工噪声、施工固废、施工废水、生活污水

施工期

110kV光伏变电站

110kV

线路

110kV玛曲变电站

工频电场、工频磁场、噪声

运行期

图3-2   济源玉泉110kV输变电站现场监测照片